## Slide 1: Memória lokalitás javítása szeizmikus szimulációkban videókártyákon
Schmidt László Mérnök informatika BSc
Témavezető: Dr. Reguly István Zoltán

## Slide 2: Motiváció
CPU-k órajele felsőhatárt ért el.
A trendek elvonultak a többszálúsítás irányába
Többmagos CPU-k
GPU-k sok párhuzamos szálat tudnak futtatni
Lineárisan növelhető számítási kapacitás

## Slide 3: Párhuzamosítás
Párhuzamos feladatvégzés, amit tudunk azt megosztjuk
Bizonyos utasítások egyszerre külön processzormagokon hajtódnak végre
Hatalmas kezdeti gyorsulás, de a memória szűk keresztmetszete gyorsan megmutatkozik.

## Slide 4
Az utasításnak és az adatnak a regiszterekben kell lenniük
Adat mozgatás sok energiába kerül
Minél távolabbról akarjuk bemozgatni annál drágább
Drága műveletek számának csökkentése
Adatmozgatás

## Slide 5: Memória-hierarchia késleltetése

## Slide 6: Kereszt példa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4 x 5 = 20
14 betöltés

## Slide 7: Kereszt példa blokkolt módszer
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4x5=20 pont
12 betöltés

## Slide 8: OpenMP C/C++
Open Multi-Processing
Fordítás időben való optimalizáció
Pragmák - üzenet a fordítónak
Párhuzamosítás lépéseit megvalósítja
Támogatja a Videókártyákat
Egyszerű, széles körben elterjedt
https://docs.nersc.gov/development/programming-models/openmp/openmp-resources/

## Slide 9: 3D Kereszt példa
Memória lokalitás probléma
Sok pontot csak egyszer érünk el
Target teams = GPU
Distribute = GPU szálak között
Iterációk a gpu-n hajtódnak végre

## Slide 10: Loop/Thread/Cache Blocking
CPU-n egyszerű megvalósítás, már használják
OpenMP-ben nem teljesen egyértelmű
Iterációk sorrendjének változtatása
Team és Thread
Stabil fordítóverziókban még nem támogatott

## Slide 11: Kereszt eredmények GPU:Nvidia V100
Naív(alap) eset 128x1x1 blokkméret
Legjobb eset a Ciklus blokk méret 8x4x32
Jobb gyorsítótár kihasználtság
Kevesebb várakozás az adatra
Chart: Gyorsulás
| 128x1x1 | 8x4x32 | 4x4x32
Speedup | 1 | 2.1672 | 1.6486
 | Global Hit Rate | Global Load Throughput | Device Memory Read Throughput | L2 Throughput (Reads)
Naív | 36.43% | 1113.80GB/s | 488.21GB/s | 799.30GB/s
Tiled | 71.86% | 1849.00GB/s | 310.39GB/s | 476.74GB/s
Javulás | 97% | 66% | 36% | 40%

## Slide 12: Devito
Domainspecifikus nyelv (DSL)
Parciális differenciál egyenletek
Python
C nyelvre fordít
OpenMP optimalizálás
Hanghullám terjedés példa
Seismic Inversion using Devito

## Slide 13: Devito eredmények GPU:Nvidia V100
 | SO 4 | SO 8 | SO 16
128x1x1 | 11.9 | 19.31 | 40.15
16x4x32 | 8.24 | 10.85 | 16.39
Javulás | 1.44 | 1.77 | 2.44
Chart: Hanghullám 600^3
| SO 4 | SO 8 | SO 16
128x1x1 | 11.9 | 19.31 | 40.15
16x4x32 | 8.24 | 10.85 | 16.39
Hanghullámterjedés 600^3 térméret
Naív esetben a szomszédság nő a futási idő romlik
Tiling esetén javul az optimalizálás

## Slide 14: Devito eredmények GPU:AMD MI50
Chart: AMD Acoustic 600^3
| SO 4 | SO 8 | SO 16
Naív | 19.65 | 32.45 | 77.29
Tiled | 17.95 | 27.16 | 70.73
 | SO 4 | SO 8 | SO 16
Naív | 19.65 | 32.45 | 77.29
Tiled | 17.95 | 27.16 | 70.73
Javulás | 1.094 | 1.194 | 1.092
Nincs akkora javulás
Fordító még fejlesztés alatt

## Slide 15: Összefoglalás
Strukturált adatokon szomszédsági számítások esetén, hogyan lehet memórialokalitást növelni.
Erre kidolgozott módszer openMP környezetben ami működik GPU-n is.
És megmutattam, hogy ez nem csak egyszerű példákon, hanem összetett alkalmazásokon (Devito) is alkalmazható
  Mint Nvidia mint AMD grafikus kártyákon.
  Többféle egyenlet megoldása során.
  Ezzel a devito felhasználói 1.1-2.5x gyorsulást érhetnek el.
Munkám folytatásaként ezt az optimalizációt fogom implementálni a Devito kódgenerálási folyamatába.